## Slide 1
Sympact - Contexte
Block Définition Diagram
Contexte Sympact
Automobiliste
Utilisateur
Block : Barrière Sympact
Block : Réseau électrique
Installateur

## Slide 2
Automobiliste
Utilisateur
Installateur
Block : Réseau électrique
Alim out
Block : Barrière
Alim in
Sympact - Contexte
Internal Block Diagram
Réglage ressort
I_demande passage
Poussoir
I_voyants

## Slide 3
Sympact
Cas d’utilisation
Automobiliste
Installateur
Réseau
électrique
Interdire le passage
en fonctionnement normal
Autoriser le passage
Autoriser le passage
en cas de coupure
d’énergie
Régler le tarage
du ressort
Prévenir l’automobiliste
grâce à un feu rouge
Prévenir l’automobiliste
grâce à un feu vert
Maintenir la lisse
en position verticale
Maintenir la
lisse fermée
INCLUDE
INCLUDE
INCLUDE
INCLUDE
INCLUDE
Autoriser le passage
en fonctionnement normal
INCLUDE
Maintenir la lisse
ouverte grâce
à un ressort

## Slide 4
Sympact
Exigences fonctionnelles
Id : 003
Text : la lisse doit s’ouvrir en 0,6 à 0,9 s (tolérance de 5%)
Requirement : durée d’ouverture de la lisse limitée
Id : 004
Text : la lisse doit se fermer en 0,9 à 2 s (tolérance de 5%)
Requirement : durée de fermeture de la lisse limitée
Id : 006
Text : tolérance de 5%
Requirement : Tolérance sur la durée d’ouverture
Id : 007
Text : tolérance de 5%
Requirement : Tolérance sur la durée de fermeture
Requirement : autoriser ou interdire le passage
Id : 001
Text : le système doit autoriser ou interdire le passage à la demande
Id : 002
Text : le mouvement de la lisse doit être de 90° ±2°
Requirement : permettre une
Amplitude de mouvement de 90 °
Id : 005
Text : la tolérance sur l’amplitude est de ±2°
Requirement : tolérance sur l’amplitude du mouvement
<<refine>>
<<refine>>
<<refine>>

## Slide 5
Sympact
Exigences opératoires
Requirement : s’opposer aux mouvements non autorisés de la lisse
Id : 001
Text : Le mouvement manuel de la lisse doit être impossible

## Slide 6
Sympact
Exigences opératoires
Id : 003
Text : la vitesse de la lisse doit être nulle en fin de mouvement
Requirement : accostage de la lisse sans à-coups
Id : 004
Text : le mouvement de la lisse doit être linéaire
Requirement : avoir un mouvement régulier
Id : 006
Text : tolérance de ± 10%
Requirement : Tolérance sur la linéarité du mouvement
Requirement : proposer un fonctionnement harmonieux
Id : 001
Text : le fonctionnement de la lisse doit se faire sans à-coups et sans chocs
Id : 002
Text : en position fermée, la lisse doit avoir un angle de 0°
Requirement : La lisse doit être horizontale en position fermée
Id : 005
Text : la tolérance sur l’horizontalité est de ±2°
Requirement : tolérance sur l’horizontalité
<<refine>>
<<refine>>

## Slide 7
Sympact
Séquence : fonctionnement normal
Utilisateur
Barrière
LOOP
Message visuel
Barrière ouverte
Feu vert
Demande passage
Message visuel
Barrière fermée
Feu rouge
Automobiliste passé

## Slide 8
Sympact laboratoire - Composants
Block Definition Diagram
Block : Barrière
Block : Commande
Bloc BarrièreSympact
Block : Ordinateur
Block : Variateur
Block : Moteur
Block : Réducteur
Block : Bielle-lisse
Block : Ressort
Block : Voyants
Block : Logiciel
Block : Capteur position

## Slide 9
Instruction
I_demander le passage
Sympact laboratoire
Internal Block Diagram
Block : Barrière-chaîne d’énergie
Block : Réseau électrique
Block : commande
Alim out
Alim in
RS232
Block : Variateur
Block : Moteur
Block : Bielle-lisse
Block : Ressort
Block : Capteur position
Alim in
Alim in
RS232
P élec
P élec
P méca ressort
P méca mot
P méca red
RS232
Block : Voyants
Utilisateur
Position
Position
RS232
Block : Réducteur
P méca mot
P méca red
P méca ressort

## Slide 10
Poussoir
Sympact péage
Internal Block Diagram
Block : Barrière-Chaîne d’énergie
Block : Réseau électrique
Block : commande
Alim out
Alim in
RS232
Block : Capteur position
Alim in
RS232
Block : Voyants
Utilisateur
I : demander le passage
Passage
RS232
I : Autorisation
passage
I : Utilisateur
passé
Block : Variateur
Block : Moteur
Block : Bielle-lisse
Block : Ressort
Alim in
RS232
P élec
P élec
P méca ressort
P méca mot
P méca red
Position
Block : Réducteur
P méca mot
P méca red
P méca ressort